Ausschreibung von BS-Holz (gemäß DIN 1052: 2008)

Die nachfolgenden Texte stellen eine exemplarische Auswahl von an die Materialbezeichnungen der DIN 1052: 2008 angepassten Textbausteinen aus der Langfassung „Musterausschreibungstexte für BS-Holz-Konstruktionen“ (s. Download-Bereich) dar.

Baustelleneinrichtung

a)	Einrichten, Vorhalten und Räumen

Einrichten und Räumen der Baustelle,

Vorhalten der Baustelleneinrichtung für sämtliche in der Leistungsbeschreibung aufgeführten Leistungen.

pauschal   .......

b)	Besondere Leistungen für Hilfsmittel und Maßnahmen

Zulage zur Baustelleneinrichtung,

für alle Hilfsmittel und Maßnahmen, die für die Montage und für eine ausreichende Windsicherung im Bauzustand notwendig sind.

Ein umlaufendes Arbeitsgerüst an der Wandaußenseite wird bauseits zur Verfügung gestellt.

pauschal   ........

c)	Besondere Leistungen für 	Planenabdeckung
Zulage zur Baustelleneinrichtung, 
	für das Vorhalten und Abdecken der später sichtbaren Konstruktionsteile (auch im eingebauten Zustand während der Bauphase) mit einer geeigneten Planenabdeckung.

pauschal   ........

Liefern von BS-Holz (gemäß DIN 1052: 2008)

- nach Liste

a)	BS-Holz, Fichte, GL 24h

Liefern von Brettschichtholz,

nach DIN 1052: 2008,

für Nutzungsklasse 1

ohne extreme klimatische Wechselbeanspruchung,

Fichte, gerade, parallel,

Festigkeitsklasse GL 24h

Verklebung mit Melaminharzleim oder gleichwertig,

Oberfläche in Sichtqualität,

in Abmessungen nach beigelegter

Holzliste,

Abrechnung nach Aufmass.					m3   ........

b)	BS-Holz, Fichte, GL 28c

Liefern von Brettschichtholz,

nach DIN 1052: 2008

für Nutzungsklasse 1 und 2

ohne extreme klimatische Wechselbeanspruchung,

Fichte, gerade, parallel,

Festigkeitsklasse GL28c

Verklebung mit Polyurethan-Kleber oder gleichwertig,

Oberfläche in Sichtqualität,

Abrechnung nach Aufmass.

Breite 10 bis 12 cm,

Höhe über 12 bis 20 cm,

Einzellänge über 6 bis 8 m.

m3   ........

Breite 20 bis 24 cm,

Höhe über 40 bis 80 cm,

Einzellänge über 12 bis 20 m.

m3   ........

c)	BS-Holz, Fichte, GL28c

Liefern von Brettschichtholz,

nach DIN 1052: 2008,

für Nutzungsklasse 1 und 2,

mit extremer klimatischer Wechselbeanspruchung,

Fichte, gerade, parallel,

Festigkeitsklasse GL28c,

Verklebung mit Phenol-Resorcinharzleim oder gleichwertig,

Oberfläche in Sichtqualität,

Abrechnung nach Aufmass.

Breite 14 bis 18 cm,

Höhe über 80 bis 120 cm,

Einzellänge über 8 bis 12 m,

m3   ........

Breite 20 bis 24 cm

Höhe über 120 cm

Einzellänge über 20 m,

m3   ........

d)	Mehrpreis für Überhöhung

Mehrpreis für Überhöhung bis l/200

bei einzelnen Abmessungen.

lfm   ........

- als vorgefertigte BS-Holz-Bauteile

e)	Parallelträger, GL28c

Liefern von Holzbauträgern aus Brettschichtholz,

nach DIN 1052: 2008,

als Parallelträger,

für Nutzungsklasse 1

ohne extreme klimatische Wechselbeanspruchung,

Fichte, gerade, parallel,

Festigkeitsklasse GL28c,

Verklebung mit Melaminharzleim oder gleichwertig,

Oberfläche in Sichtqualität,

Breite 20 cm,

Höhe 180 cm,

Einzellänge 20,55 m

Stück   ........

(f)	Satteldachträger, GL28c

Liefern von Holzbauträgern aus Brettschichtholz,

nach DIN 1052: 2008,

als Satteldachbinder,

für Nutzungsklasse 1,

ohne extreme klimatische Wechselbeanspruchung,

Fichte, mit geneigter Unterkante,

Dachneigung (DN) 12 Grad,

Festigkeitsklasse GL 28c

Verklebung mit Resorcinharzleim oder gleichwertig,

Oberfläche in Sichtqualität,

aufgesattelter First mit Trockenfuge,

Mit 4 eingeklebten Stahlstangen M 16 im Firstbereich oder 
gleichwertige Querzugsicherung,

aufgeleimten Keilen am Auflager,

Krümmungsradius R = 18,00 m,

Breite 20 cm,

Binderhöhe h1 = 180 cm,

Binderhöhe am First hm = 205 cm,

Binderhöhe am Auflager ha = 55 cm,

Binderhöhe am DV  hvD = 30 cm,

Spannweite L = 18 m

Gesamtlänge  22,80 m

Stück   ........

(g)	Unterspannter Träger

Liefern von Holzbauträgern aus Brettschichtholz,

nach DIN 1052: 2008,

als stahlunterspannte Träger,

für Nutzungsklasse 1,

ohne extreme klimatische Wechselbeanspruchung,

Fichte,

Festigkeitsklasse GL 24h

Verklebung mit Melaminharzleim oder gleichwertig,

Oberfläche in Sichtqualität,

Dachneigung DN = 18 Grad,

Systemabmessungen gemäß beiliegender Skizze,

Obergurt 16 / 24 cm, gerade, parallel,

Pfosten 16 / 16 cm,

Ausführung der Anschlüsse nach beiliegenden Detailskizzen,

Stahlunterspannung aus Rundstahl,

feuerverzinkt.

Stahlsorte DIN 10027-1  S355JR (St 52-3), Stabenden mit Anschweißlaschen, einschl. zugeh. Spannschlösser

(DIN 1478),

Stabdurchmesser d =  20 mm.

Stück   ......

Abbinden, Aufstellen, Verlegen

- von BS-Holz nach Liste

(a)	Abbund BS-Holz, Dachtragwerk

Abbinden und Aufstellen oder Verlegen des Brettschichtholzes

als Dachtragwerk.

m   ........

(b)	Abbund BS-Holz, EG-Decke

Abbinden und Aufstellen oder Verlegen des Brettschichtholzes,

als Erdgeschoßdecke.

m   ........

(c)	Abbund BS-Holz, Stützen

Abbinden und Aufstellen oder Verlegen des Brettschichtholzes,

als Stütze.

m   ........

(d)	Besondere Leistungen Fase

Zulage für das Fasen von Kanten,

10/10 mm.

m   ........

(e)	Besondere Leistungen Schrägschnitt

Zulage für Querschnittsprofilierung,

Schrägschnitt als einseitige Abgratung in Längsrichtung,

einschl. hobeln und schleifen.

m   ........

(f)	Besondere Leistungen Kehl- und Gratträger

Zulage für Querschnittsprofilierung, 
	als Kehl- oder Gratsparren.

m   ........

- von vorgefertigten BS-Holz-Trägern

(g)	Montage Parallelträger aus BS-Holz

Verlegen/Montieren der vorgefertigten und abgebundenen 
Parallelträger aus Brettschichtholz.

Stück   ........

(h)	Montage Satteldachträger aus BS-Holz

Verlegen/Montieren der vorgefertigten und abgebundenen Satteldachträger aus Brettschichtholz.

Stück   ........

(i)		Montage unterspannter Träger aus BS-Holz

Verlegen/Montieren der vorgefertigten und abgebundenen 
unterspannten Träger aus Brettschichtholz.

Stück   ........

Holzschutz und Oberflächenbehandlung

(a)	Vorbeugender chem. Holzschutz Iv, P

Vorbeugender chemischer Holzschutz nach DIN 68800-3

der vorbeschriebenen BS-Hölzer

Prüfprädikat Iv, P für Gefährdungsklasse 2

als Grundimprägnierung, lösemittelhaltig,

farblos,

Auftragsmenge nach Angabe des Herstellers bzw. der 
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung.

m2   ........

(b)	Oberflächenschutz Anstrich

Ausführung eines Anstriches als Oberflächenschutz für Pos .....

ohne biozide Wirkstoffe,

Fabrikat............

Farbton nach Wahl des AG.

m2   ........

Verbindungsmittel

(a)	Baustahlteile S235JR, Zn275

Baustahlteile für Anschlüsse und Verankerungen,

Stahlsorte DIN 10027-1 S235JR (St 37-2)

feuerverzinkt nach DIN 1052: 2008-08 Tabelle 2, 
mittlere Zinkschichtdicke ≥ 7 μm,

Abrechnung nach DIN 18360.

Blechdicken 5 – 8 mm,

Schwierigkeitsgrad nach

Tabelle im Anhang: E 4

kg   ........

Blechdicken 10-15 mm,

Schwierigkeitsgrad nach

Tabelle im Anhang: VE 2

kg   ........

(b)	Baustahlteile S235JR, Zn 400

Baustahlteile für Anschlüsse und Verankerungen,

Stahlsorte DIN 10027-1 S235JR (St 37-2)

feuerverzinkt nach DIN 1052: 2008-08 Tabelle 2, 
mittlere Zinkschichtdicke ≥ 30 μm,

Abrechnung nach DIN 18360,

Blechdicken 10 - 15 mm,

Schwierigkeitsgrad nach

Tabelle im Anhang: VE 3

kg   ........

Blechdicken über 15 mm,

Schwierigkeitsgrad nach

Tabelle im Anhang: V 4

kg   ........

(c)	Zugstäbe S355JR, d = 20 mm

Zugstäbe aus Rundstahl,

für Verbände der Dachkonstruktion,

Stahlsorte DIN 10027-1 S355JR

(St 52-3), Stabenden mit eingeschnittenen Gewindestücken 
(Rechts- bzw. Linksgewinde),

feuerverzinkt nach DIN 1052: 2008-08 Tabelle 2,

Durchmesser:   20 mm

Längen bis   4600 mm

liefern und montieren.

Stück   ........

(d)	Spannschloss DIN 1478 verzinkt

Spannschloss geschlossen,

nach DIN 1478, verzinkt,

Durchmesser: M 16

Stück   ........

(e)	Besondere Leistungen F 30-Beschichtungen

Zulage zu oben genannten Baustahlteilen,

für die Ausführung mit einem dämmschicht bildenden Brandschutz-
anstrich (F 30) mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung,

Ausführung im fertigen Bauwerk.

der ebenen und verschweißten Stahlteile.

m2   ........

der Rundstähle d = 10 bis 20 mm

m2   ........

der Rundstähle d > 20 mm

m2   ........

(f)	Stabdübel verzinkt

Stabdübel aus Rundstahl

nach DIN 1052: 2008-08,

feuerverzinkt nach DIN 1052: 2008-08 Tabelle 2,

Durchmesser 8 - 12 mm

Längen 120 - 180 mm

kg   ........

Durchmesser 16 -20 mm

Längen 160 - 240 mm

kg   ........

(g)	Passbolzen aus Edelstahl

Passbolzen aus Rundstahl

nach DIN 1052: 2008-08,

aus nichtrostendem Stahl

nach DIN 17440, Werkstoffnr.1.4571

Festigkeitsklasse E 225.

Durchmesser 8 - 12 mm

Längen 120 - 180 mm

kg   ........

Durchmesser 16 -20 mm

Längen 160 - 240 mm

kg   ........

(h)	Dübel besonderer Bauart

Dübel besonderer Bauart,

nach DIN 1052: 2008-08,

Ringdübel Typ C 1 (früher zweiseitiger Ringkeildübel, Dübeltyp A oder „Appel“-Dübel),

zweiseitig,

Durchmesser 65 mm.

### Stück   ..